### Основные параметры теплообменников (размеры в мм)

### ТУ 3612-023-00220302-01. «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним»

| Наименование параметра | Значения параметров для аппаратов типа |
| --- | --- |
|  | ТП | ХП | КП | ТУ |
| Поверхность теплообмена, м2 | 10—915 | 10—915 | 84—610 | 12—1370 |
| Диаметр кожуха, мм |
| • наружный | 325 | 325 | — | 325 |
| • внутренний | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200 | 600*; 700*; 800; 900; 1000;1200 | 400*; 500*; 600*; 700*; 800; 900; 1000; 1200; 1400 |
| Температура теплообменивающихся сред, °С |
| • в кожухе | От –30 до +450 | От –20 до +400 | От –20 до +400 | От –30 до +450 |
| • в трубах |  | От –20 до +60 | От –20 до +60 |  |
| Условное давление, МПа, в кожухе для аппаратов диаметром, мм |
| • 325 | 2,5; 4,0 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0 |
| • 400 | 2,5; 4,0; 6,3 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 4,0; 6,3 | — | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 800 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5; 4,0 |
| • 1200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 |
| • 1400 | — | — | — | 1,6; 2,5 |
| Условное давление, Мпа, в трубах для аппаратов диаметром, мм |
| • 325 | 2,5; 4,0 | До 1,0 | — | 2,5; 4,0 |
| • 400 | 2,5; 4,0; 6,3 |  | — | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 500 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 |  |  | 2,5; 4,0; 6,3 |
| • 600 и 700 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 |  | До 1,0 | 1,6; 2,5; 4,0; 6, |
| • 800 |  |  |  | 1,6; 2,5; 4,0; 6, |
| • 900 и 1000 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 |  |  | 1,6; 2,5; 4,0; |
| • 1200 |  |  |  | 1,6; 2,5; |
| • 1400 |  |  |  | 1,6; 2,5; |
| Длина прямого участка теплообменных труб, мм |
| • 325; 400; 500 | 3000; 6000 | 3000; 6000 | — | 3000; 6000 |
| • 600; 700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| • 800; 900; 1000; 1200 | 6000; 9000 | 6000; 9000 |  | 6000; 9000 |
| • 1400 | — | — | — |  |
| Наружный диам. и толщина стенки теплообменных труб (Ø × толщ.) мм | 20 × 2; 25 × 2; 25 × 2,5 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 10—915 | 10—915 | 84—610 | 12—1370 |
| Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм |
| • 325; 400; 500 | 2 | — | 2 |
| • 600; 700; 800; 900; 1000; | 2; 4 | 2; 4; 6 |  |
| • 1200; 1400 | — | — |  |
| Схема расположения теплообменных труб в трубных решетках и перегородках | по вершинам квадратов или равносторонних треугольников | по вершинам равносторонних треугольников |

*допускается изготавливать кожух аппаратов из труб наружним диаметром 426, 530, 630, 720мм

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе

Теплообменник с плавающей головкой горизонтальный (ТПГ), с кожухом диаметры 800 мм, на условное давление в трубах 1,6 МПа и в кожухе 1,6 МПа, исполнение по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной — 6 м. Расположенным по вершинам квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления изоляции. Теплообменник 800ТПГ—1,6-1,6—М1/25Г-6-К -2-У-И. ТУ 3612-023-00220302-01